OPIS ROBÓT DODATKOWYCH

REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Zakres prac remontowych:
- wymiana obudowy pompowni
- wymiana pompy
rodzaj - pompa z mechanizmem sprzęglającym
 w układzie 1+1 (jedna pracująca i jedna rezerwowa)
parametry pompy:
Q min = 1m3/h
H = 5m H2O
śr. rurociągu tłocznego 65mm
- montaż układu zasilania i sygnalizacji awarii pompy.